## Slide 1: Einsatzmöglichkeiten Erneuerbarer Energien in Wohngebäuden
Tag der Erneuerbaren Energien in Reichenbach
Ihr Referent: Stefan Vetter

## Slide 2
Kurzporträt SAENA
Gesellschaftsanteile: 51 %
49 %
Entwicklung von Lösungsstrategien, Begleitung von Modellprojekten in den Bereichen „Energieeffizienz“, „zukunftsfähige Energieversorgung“ und „Effiziente Mobilität“
fachliche Impulsberatungen unter Einbeziehung von Fördermöglichkeiten (Freistaat Sachsen, Bund und EU)
Aufbau gezielter Bildungsprogramme und zielgruppenspezifischer Öffentlichkeitsarbeit sowie Netzwerkbildung zum Erfahrungs- und Informationsaustausch
Notes: Wer ist die SAENA? / Wofür sind wir da? / Was machen wir? / Was sind unsere aufgaben?
unabhängiges Zentrum zum Thema Energieeffizienz
energiepolitisches Sprachrohr des Freistaates, wird vom Freistaat als Kompetenzzentrum für Energiefragen eingesetzt
kundenneutrale unabhängige Beratung
nicht-profitorientierte, öffentliche, staatliche Institution
SAB hält 51% Anteil, Freistaat 49 %
kein Eingriff in den Markt, keine Konkurrenz zu Unternehmen am Markt (bspw. Energieberater)
Informiert und Sensibilisiert für einen nachhaltige Nutzung von Energie
Mehrere Fachbereiche: Effizienz in Unternehmen, Effizienz in Kommunen, Effiziente Mobilität, Erneuerbare Energien,
Leistet Öffentlichkeitsarbeit in Sachsen auch für Schulen
Gibt Informationen und Beweggründe an die sächsische Staatsregierung aus der Öffentlichkeit zurück

## Slide 3
Sächsische Energieagentur – SAENA GmbH
Fachbereich Energieeffizientes Bauen

## Slide 4
Erneuerbare Energie oder auch regenerative Energie genannt ist die Energiegewinnung oder Umwandlung aus Quellen, die durch ihre Nutzung nicht erschöpft werden. Die meisten erneuerbaren Energien entstehen direkt oder indirekt aus der Energie, die die Sonne der Erde stetig in Form von Strahlung (vor allem Licht und Infrarotstrahlung) liefert.
Was sind Erneuerbare Energien?
Quelle: www.energie-lexikon.info / www.lernhelfer.de

## Slide 5
einfachere Erfüllung gesetzlicher Anforderungen (z.B. EnEV, EEWärmeG)
Reduzierung von Energiekosten bei wirtschaftlich geplanten Lösungen
Reduzierung der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern (z.B. Erdöl-, bzw. Gas)
Beitrag zum Klimaschutz durch CO2-Reduzierung
Warum Erneuerbare Energien in Wohngebäuden nutzen?

## Slide 6
Europäische Gebäuderichtlinie (EU-Richtlinie 2010/31/EG und 2018/844)
Energieeinsparungsgesetz (EnEG) = ermächtigt die Bundesregierung Verordnungen zur Energieeinsparung in Gebäuden zu erlassen
Energieeinsparverordnung (EnEV) = stellt die energetischen Anforderung für Neubauten, Sanierungen und Anlagentechnik (Heizung)
Erneuerbare Energien Wärmegesetz (EEWärmeG) = seit 2009 anteilige Nutzung von Erneuerbare Energien bei Neubauten Pflicht oder Ersatzmaßnahme durch 15 % bessere Energieeffizienz und Wärmedämmung
Bauordnung bzw. Sächsische Bauordnung (SächsBO) = Einhaltung des allgemeinen Bauordnungsrecht  Abweichung für „Solares Bauen“ möglich
Gesetzliche Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden und Einsatz von Erneuerbaren Energien

## Slide 7
Jahres-Primärenergiebedarf QP
= Energiebedarf für Heizung, Warmwasser und Hilfsstrom (bei Wohngebäuden) + Energieaufwand für Herstellung und Transport des Energieträgers
Transmissionswärmeverlust H‘T bei Wohngebäuden bzw. mittlere Wärmedurchgangkoeffizient Ū bei Nichtwohngebäuden
= Maß für die energetische Qualität (Wärmedämmung) der Gebäudehülle
Sommerliche Wärmeschutz (Neubauten)
= Verhinderung einer sommerlichen Überhitzung im Inneren des Gebäudes und Einsparung von Kühlenergie
Energieeinsparverordnung (EnEV) - Aktuelle Anforderungen für Neubauten und komplexe Sanierungen

## Slide 8
EnEV-Referenzgebäude
H´T; Ref
= max. spezif.
Transmissionswärmeverlust
(berechnet aus der EnEV
vorgegebene U-Werte für alle Bauteile)
Referenz-Lüftung
Referenz-Heizung
Referenz-Warmwasser
Qp,Ref = Qp,max
geplantes Wohngebäude
H´T; real
= spezif.
Transmissionswärmeverlust
(berechnet aus den geplanten U-Werten
z.B. für Boden, Wand Dach, Fenster)
Lüftung geplant
Heizung geplant
Warmw. geplant
Qp,real ≤ Qp,max
H´T; real ≤ H´T; Ref
sol. Eintrag ≤ DIN 4108
Nutzungsspezifisch:
Innentemperatur
Luftwechsel
Wärmelasten
Nutzungszeiten
Warmwasserbedarf
EnEV-Referenzgebäude-Berechnungsverfahren für Wohngebäude

## Slide 10
Chart: Heizungsgrundvarianten - Gebäudehülle H‘T 100 % (=Mindestdämmmstandard)
| Zusatzsysteme
Gas-BW_freie Lüftung | 87.95
Gas-BW_Solar 6m²_Abluft | 76.12
Gas-BW_Solar 6m²_freie Lüftung | 72.84
Luft-WP_freie Lüftung | 45.25
Sole-WP_freie Lüftung | 39.72
Pellet_freie Lüftung | 29.35
Luft-WP_PV 5 kWp_freie Lüftung | 25
Luft-WP_PV 10 kWp_freie Lüftung | 16.89
Auswirkung der EnEV auf das Heizsystem (Studie SAENA 2014)

## Slide 11
Erneuerbare Energien Wärmegesetz (EEWärmeG) - Aktuelle Anforderungen für Neubauten und Sanierung öfftl. Gebäude
§ 3 Nutzungspflicht für erneuerbare Energien:
Solare Strahlungsenergie: mind. 15 % oder
Gasförmige Biomasse (Biogas): mind. 30 % oder
Flüssige oder feste Biomasse: mind. 50 % oder
Geothermie und Umweltwärme: mind. 50 %
des Wärme- und Kälteenergiebedarfs
oder
§ 7 Ersatzmaßnahmen: entsprechende
Abwärmenutzung
KWK-Anlagen
Einsparung von Energie mind. 15 % (Primärenergie und Wärmedämmung Gebäudehülle)
Fernwärme oder Fernkälte aus Abwärme, KWK-Anlagen oder erneuerbaren Energien

## Slide 12
Energieausweis – Nachweis für EnEV und EEWärmeG
Pflicht bei Neubau, komplexer Sanierung, Verkauf, Vermietung und Verpachtung von Wohnungen oder Gebäuden.
10 Jahre gültig.

## Slide 13
Bau von Niedrigstenergiegebäuden ab 2020 Pflicht?
GebäudeEnergieGesetz - GEG 2019/2020
Der Bund führt die noch parallel laufenden Regeln zusammen:
Energieeinsparungsgesetz (EnEG), Energieeinsparverordnung (EnEV) und Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG). Auslöser war u. a. die EU-Gebäuderichtlinie (2010).
Zeitpunkt der Veröffentlichung und verbindliche Anforderung noch unklar
Broschüre zeigt bereits umgesetzte Beispiele auf und gibt Empfehlungen für die Sicherstellung der energetischen Qualität zukünftiger Wohnbauten für die Planung, Bauausführung und den Betrieb.
SAENA-Broschüre kostenfrei verfügbar !!!

## Slide 14
Möglichkeiten der Nutzung von Erneuerbaren Energien in Wohngebäuden
Solarthermie-Anlage
Photovoltaikanlage
Elektr. Wärmepumpen
Flüssige oder feste Biomasseheizung
Biogasheizung
Windkraftanlagen
Hybridlösungen (Kombination mehrere erneuerbare Anlagen oder erneuerbare mit nichterneuerbaren Anlagen)

## Slide 15
Hybridheizungssysteme (Multivalent)
Quelle: Sächsische Bauherrenmappe SAENA

## Slide 16
Bivalente Heizsysteme/ Hybridsysteme
Brennwertgerät
(Öl oder Gas)
Luftwärmepumpe
als Hybridsystem
Warmwasser-
speicher
Quelle: Buderus
Vorteile:
gut geeignet für Nachrüstung auch für 70°C//50°C Öl- oder Gasanlagen
2 unabhängige Energieträger
Fahrweise „wirtschaftlichster Erzeuger“
Refinanzierung abhängig vom Energieträgerpreis
Deckung durch WP 50-80%
Quelle: Viessmann

## Slide 17
Vorteile
direkte Einsparung von Heizwärme- und Heizkosten
keine Lagerung und kein Transport von Brennstoffen nötig
gut in Kombination mit einer Zentralheizung und in der Nachrüstung
werden staatlich im Neubau und Altbau gefördert
Nachteile
Wetterabhängige und jahreszeitabhängige Wärmeproduktion
hohe anfängliche Investitionskosten
Wirkungsgrad sehr stark von der Modulart, Dimensionierung, Ausrichtung und Einbindung in das hydraulische Heizsystem abhängig
Solarthermie-Anlagen

## Slide 18
Solarthermie-Anlagen
Quelle: Sächsische Bauherrenmappe SAENA

## Slide 19
Wirksamkeit von Solarthermischer-Anlagen
Quelle: Broschüre „Niedrigstenergiegebäude in Sachsen“ / Ergebnisse Messprojekt 2015 - 2018

## Slide 20
Photovoltaik-Anlagen
Vorteile
direkte Einsparung von Stromkosten und auch Heizkosten mögl.
lange Lebensdauer der Module (Garantie bis zu 30 Jahre)
jede erzeugte kWh kann genutzt bzw. ins Stromnetz eingespeist werden
werden staatlich im Neubau und Altbau über das EEG gefördert
Nachteile
Wetter- und jahreszeitabhängige Stromproduktion
hohe anfängliche Investitionskosten
Wirkungsgrad stark von der Modulart, Dimensionierung und Ausrichtung abhängig

## Slide 21
Photovoltaik-Anlagen
Quelle:
Sächsische Bauherrenmappe SAENA

## Slide 22
Wirksamkeit von Photovoltaik-Anlagen
Quelle: Broschüre „Niedrigstenergiegebäude in Sachsen“/ Ergebnisse Messprojekt 2015 - 2018

## Slide 23
Wärmepumpen
Quelle: Sächsische Bauherrenmappe SAENA

## Slide 24
z.B. Luft-Wasser-, Sole-Wasser-,Wasser-Wasser-Wärmepumpen oder nur Warmwasser-Wärmepumpen
Wärmepumpen
Quelle: Sächsische Bauherrenmappe SAENA

## Slide 25
Wirksamkeit von Wärmepumpen-Anlagen in der Praxis
Quelle: Broschüre „Niedrigstenergiegebäude in Sachsen“/ Ergebnisse Messprojekt 2015 - 2018

## Slide 26
Niedrige Heizlasten = gute wärmedämmende Gebäudehülle
Niedrige Vorlauftemperatur des Heizsystems = zw. 30 ° und 40° Grad
Gute Planung und richtige Auslegung der Wärmepumpe (Heizlastberechnung)
fachgerechte Ausführung mit hydraulischen Abgleich des Heizsystems
gedämmte Heiz-, Kälte- und Wärmeleitungen gemäß EnEV,
Wirksamkeit von Wärmepumpen-Anlagen verbessern

## Slide 27
Photovoltaik – Eigenstromerzeugung selber nutzen
Bild: Gerhard Mester
z.B. modularer Lithium Stromspeicher

## Slide 28
Photovoltaik – Eigenstromerzeugung selber nutzen
Quelle: RTWH Aachen
Marktentwicklung Batteriespeicher in Deutschland

## Slide 29
Photovoltaik – Eigenstromerzeugung selber nutzen
Quelle: RTWH Aachen
Preisentwicklung kleine Batteriespeicher in Deutschland

## Slide 30
Photovoltaik – Eigenstromerzeugung selber nutzen
Richtlinie Speicher (Zuschuss über SAB)
Zuschussförderung auf dezentral netzgekoppelte Stromspeicher und oder mit Ladestation für E-Auto(s)
1.000 € + pro kWh Speicher-Nutzkapazität 200 € (max. 40.000 €)
( Speicher mit 8 kWh Nutzkap. = 2.600 € Zuschuss = ca. 22 %)
Stromspeicher (mind. 2kWh) und mit öffentl. Netz gekoppelt
Drosselung der Einspeiseleistung auf max. 50% der PV-Generatorleistung
Ladeleistung mind. 4,0 kW je Ladepunkt AC bei Wechselstrom
Anträge können bei der SAB gestellt werden
www.sab.sachsen.de

## Slide 31
Nutzung des erzeugten Stroms zur Beheizung
 möglich mit anteilig elektrisch betriebener Wärmepumpe
Bild: www.zsw-bw.de/forschung/photovoltaik/themen/pv-speicher-und-eigenverbrauch.html
Weitere Informationen:
Leitfaden Wärmepumpe - Kombination von Wärmepumpe und Photovoltaik
www.energieagentur.nrw/ kwk/waermepumpen

## Slide 32
Wirtschaftlichkeit: Beispielrechnung MFH mit Photovoltaik und Luft/Wasser-Wärmepumpe
Jahreswärmeverbrauch Heizung + WWB: 16.600 kWh/a
Jahresverbrauch Haushaltsstrom: 4000 kWh/a
Luftwärmepumpe: JAZ = 2,8 [60°C//45°C]
PV Anlage: 9,8 KWP; Süd 30°
Speicher: Batterie 6 kWh; Wasser 800 Liter
Wirtschaftliches Ergebnis:
Einspeisevergütung über 20a: ca. 12.000 € [5000 kWh/a x 12 ct/kWh]
Ersparte Stromkosten über 20 a: ca. 28.000 € [5000 kWh/a x 28 ct/kWh]
Kosten Solaranlage [9,8 kWP]: 14.700 €
Kosten Batterie: 9.000 €
Überhang in 20 a: 12.300 €

## Slide 33
Nutzung des erzeugten Stroms zur Beheizung
 möglich mit elektrischer Warmwasserbereitung
Bild: www.sonnett.de/produkte/warmwasser-mit-pv/
Elelektr. Heizstab
Elektr. Ladestation
Elektr. Warmwasser-Wärmepumpe
Bild: www.solarwatt.de
Bild: www.rennergy.de
Bild: Smart Heater SH350 EL
Firma TQ-Systems GmbH

## Slide 34
Praxisbeispiel: Nutzung des Solarstroms zur Warmwasserbereitung und Beheizung über intelligente Steuerung (Smart Home) in einem EFH
KfW-Effizienzhaus 40 mit 10 kWp PV-Anlage (215 m²; 4 Bewohner)
geringer Heizwärmeverbrauch ca. 3.000 kWh/a
Warmwasserverbrauch ca. 2.400 kWh/a
Steuerung der größten elektrischen Verbraucher über Funksteckdosen und einem automatischen Energiemanagement
Warmwasserbereitung über elektrische Ladestation (2 KW)
Beheizung mit wasserführenden Holz-Kaminofen im Wohnzimmer

## Slide 35
Energiebilanz 2015
Energieüberschuss = 4.265 kWh = „Plusenergie“
59 % Anteil Sonnenstrom am Gesamtstromverbrauch
69 % Warmwasser über Sonnenstrom  12 % über Holz
Energiekosten pro Jahr
für Heizung, Warmwasser und Strom:
PV-Vergütung
6683 kWh x 0,141 €
= + 942 €/a
Stromrechnung
2418 kWh X 0,283 €
= - 684 €/a
Kosten Brennholz
= - 50 €/a
Summe = + 208 €/a
Quelle Grafik:
www.sunnyportal.com
Eigenverbrauchsoptimierung über funkbasiertes Smart Home Netzwerk

## Slide 36
Fazit für Wohngebäude
Allgemein: Kosten für Wärme und Elektrizität gemeinsam betrachten
  welche anlagentechnische Kombination wirtschaftlich dargestellt werden kann, ist immer vom Einzelfall abhängig. Die höheren Investitionskosten für 2 oder mehr Erzeuger müssen wirtschaftlich darstellen lassen !
  perspektivisch werden im Bereich Neubau von Wohngebäuden die laufenden Kosten für Haushaltsstrom z.T. deutlich über denen für Gebäudeheizung und Warmwasserbereitung liegen
  die Installation einer PV Anlage stellt unter aktuellen Rahmenbedingungen bei geeigneter Ausrichtung i.d.R. eine sehr wirtschaftliche Investition dar.

## Slide 37
Referent: Stefan Vetter
Sächsische Energieagentur – SAENA GmbH Telefon: 0351 - 4910 3179 Fax: 0351 - 4910 3155 E-Mail: info@saena.de Internet: www.saena.de